双绞线传输产品新趋势

随着美国NVT、台湾SC&T、中国大陆优特普（UTEPO）等等世界级双绞线传输技术领域领先企业的全力推广，双绞线传输产品在安防监控领域的应用已经越来越广泛。

根据优特普2010年12月的一份针对中国工程商的《关于市场对双绞线传输产品了解程度的调查报告》显示，75%的工程商听说过有关双绞线传输产品的相关信息；53%的客户正在使用或者曾经尝试；21%的工程商完全认同，并积极采用。这些数据较2009年的调查都有不同程度的增长，说明了中国的安防应用工程师已经对双绞线传输产品抱有积极的认同态度。那么，随着双绞线传输技术的发展，双绞线产品有将有什么变化呢？

一、产品的集成度更高

目前主流的双绞线传输器还主要传输监控的视频信号，利用双绞线传输器替代传统的同轴线的传输方案和部分短距离的光纤传输方案还是当下的主要应用点。优特普提出V-PAD概念，就是要将Video视频/Power电源/Data数据/Audio音频四种信号通过一根网线来完成传输，这样一来，模拟摄像头的所有主要接口信号就可以在一根网线上完成，产品的集成度大大提高，极大地方便了工程的施工。

由于用网线传输电源的特殊性，该类产品传输距离一般都很近，目前最远的为300米，给摄像头供12V/1A电需要占用2对或更多的双绞线对，在当前广泛应用还有一段距离，但是，随着技术的不断进步，我们一定会看到传输距离更远，比如500米以上的产品。

产品应用图示：

二、产品的智能性更高

我们的工程师在使用双绞线传输器的时候，往往会觉得这个东西使用起来很麻烦，特别是当用到600米以上需要有源双绞线传输器的时候。老一代产品总是要不断调节拨码开关来适应长距离传输，以优特普UTP101AT/R为例，发射端设备上有4个拨码键，接收端也有4个拨码键，工程师在施工中首次使用时，吃到不少苦头，感觉图像总是调不清晰，加上施工现场杂乱无章，弄得人心烦意躁。直到弄清了规律后，才发现这类产品虽然“笨”，但是价格便宜，调节清晰后还是非常稳定，付出的劳动没有白花。第二代产品加入了“微调”功能，同样以优特普的产品为例，UTP108AR-U就是具备微调功能的升级产品，这类产品虽然在施工上变得更方便，但是毕竟还是需要调节。需要人为的调节就会消耗人力成本，所以市场期待更新一代的全自动智能产品。根据目前各大芯片公司提供的方案，目前市场上已经有一批全自动的传输产品，如优特普公司2009年深圳安博会金鼎奖产品UTP116R-U，深圳乐视等一些公司也推出过自动增益产品等。由于这种技术目前处于试用阶段，稳定性还有待提升，但未来，自动增益的智能产品一定会成为双绞线传输产品的主流。

(图中的产品UTP116AR-U15没有任何调节旋钮)

三、产品的安装更为简便

对于现场施工的工程师来说，安装方便是产品是否优质非常重要的一环，全球该行业顶级公司NVT设计的产品在性能上，在技术先进性上跟国内产品没有很大的区别，主要区别就是产品化的设计上。NVT的产品系列化做得非常到位，设计出来的产品十分注重现场安装，大产品可以上机架，小产品有非常好的安装位，单路的还可以拼装成16路的构架，因此NVT的产品堪称行业的经典之作。国内的企业起步较晚，创始人以电子技术出身居多，在产品机构和产品安装上还是差了一节课，这给国内产品国际化带来了很大的难度。我们欣喜地发现，国内企业从模仿别人的开始，到一点点的自主创新，一些规范的大公司已经形成了自己的产品系统，在工业结构的设计上也有了突飞猛进，UTP1系列，就是目前国内系列化最完善的产品链。未来，双绞线传输器产品会越来越小型化、模块化，毕竟双绞线传输器是一个接口件产品，能小则小，出现故障能快速替换，并且替换的成本还很低，这样的产品才是客户喜爱的。

四、产品的稳定性要求更高

影响安防工程商和安防工程设计人员选用双绞线传输产品的一个重要因素就是产品的稳定性。本人就常听到对双绞线传输器不稳定的担忧，担心重要的工程使用了双绞线传输器后出现故障，担心雷击，担心抗干扰的性能，担心防浪涌的能力等等。在许多人看来，双绞线在传输信号时大部分的情况都是没有屏蔽层的，没有屏蔽的电缆能不受干扰吗？裸露的线不会受到感应雷的袭击吗？这些担心都非常正常，也是产品生产的企业必须解决的问题。一方面，随着技术的成熟，产品的稳定性会大大提升，产品在做防雷、抗干扰、防水等等设计的手段和方式会更趋科学，就目前的产品来看，整体的稳定性比5年前已经有质的飞跃，售出产品的故障率也在逐年下降；另一方面，安装工程商多年积累的经验会给双绞线传输系统提供一个相对更为安全的环境，这些都是保证产品稳定工作的因素。

五、信号传输距离更远

5年前，双绞线传输产品的传输距离是市场的一个重要关注点，现在看来传输距离虽然非常重要，但市场的关注度显然在降低，原因之一就是80%以上的工程都在600米内，600米以上的是比较少的；第二个原因是600米以上的有光纤传输方案，所以双绞线传输器能传输1200米就足够了。其实双绞线传输器能传更远，根据优特普目前掌握的技术方案来说，传输2000米是一个很保守的距离，只是这么远的距离是否有市场？相对光纤来说，这么远的距离是否有优势？总体来说，信号传输距离更远总是好事情，用一种方案解决一个工程远比用多个方案解决来得省心，最让人心动的是视频监控信号传输2000米距离如果用双绞线传输器来解决肯定能节约大笔的成本，有这个驱动力，就一定会促成在不久的将来出现2000米甚至更远距离的产品，让我们拭目而待。