美国NewField数字油田采用无线Mesh网状网技术

“数字油田”已成为当前石油行业炙手可热的关键词，国内外石油行业掀起了数字油田研究的热浪。“数字石油”即油田企业在搭建了统一的信息系统平台的基础上，实现生产经营管理的全面数字化。美国石油开采巨头Newfield也采用Strix的Mesh产品来搭建自己的无线Mesh网状网络，实现其数字化；Newfield部署于美国多个州,大约5000个油气井,其Mesh网络一个用于PLC/SCADA数据实时通信，一个用于工程和其他操作，需要高带宽无线网络，还得用于视频监控、VOIP和互联网接入。

Strix Systems公司的无线Mesh（网状网格）网络系统，是多模块多载频的无线Mesh网状网系统。使用Strix DMATM动态Mesh技术，OWS交付了多模块、多射频技术和多信道能力，采用先进的算法实现多跳高吞吐量。为互联和终端接入提供无线链路，在大范围内无线覆盖企业生产设施和场所，因而很适合石油行业跨越一定范围区域条件下的无线组网。

Strix Mesh系统构建的mesh网络去掉了节点之间布线的需求，但仍具有分布式网络所提供的冗余机制和重新路由功能。在油田行业，Strix Mesh节点可分为固定节点和移动节点基本组成如下图所示：

油田地理位置具有特殊的环境，并且受到客观条件的限制，因而实现油田内部的通信首要问题就是要克服地理环境所带来的限制，无线网络技术可免除架设电缆光缆线的工程，不需要任何的线缆工程，即可构建一个完全无线化的、高覆盖率的网络系统，可以轻松实现油田与油田，油田与总部之间的点对点联系，同时在同一油田，无线网络连接可提供从钻井台到压缩机房的数据链路以便显示和输入由钻井获取的重要数据。

- 多模多频Mesh，为油气井远程规模组网提供高密度的连接网络

Strix的Mesh设备支持多模块设计，最高配置3块射频板卡，6个模块；支持配合不同类型的天线-全向天线、板状天线、扇区天线和抛物面天线等实现无线Mesh网状网设备互联和网络覆盖，都可以通过选择相应的外接天线和调整天线垂直角度，以实现最大化的组网灵活度和多层次的组网。

- 实时传输SCADA数据

Strix的Mesh设备自组网功能提供了自动组网、自动配置、自动修复和自动性能调整功能，提升了系统整体性能和可用性。OWS架构是802.11技术成为全双工技术，有效地转发网络流量并且使用不同的RF频段分别用于Mesh网络互连和无线用户覆盖。RF信道动态选择技术令无线网络更具弹性，降低了标准Mesh网络的干扰的影响。以上技术的紧密整合，使系统更好地交付多跳后的高性能，支持实时的语音、视频和数据应用。

- 替代了造价高昂的光纤网络、传统的低带宽电台技术，降低了部署成本和运营成本

Strix多扇区的支持方便提供网络整体性能，光纤点位置使用多扇区组网技术（3扇区、6扇区等），充分的将光纤点的带宽资源注入到无线Mesh网状网络。OWS经济高效的可扩展能力降低了有线网络光纤落地数量，极大地降低了光纤部署成本以及运行成本和总体拥用成本。

- 集中管理、监控和远程配置

Strix无线Mesh设备由NSx管理板卡管理，以节点数量计算所占用管理板卡管理能力，多块管理板卡可叠加管理能力，管理板卡内置的Manager/One管理系统，可实现以下功能：

- 多块管理板卡分布式管理，单一界面集中管控

- 对整个网络内的所有网管型设备统一管理

- 统一配置、批量配置、集中监控

- 远程配置、批量固件升级

- 对新加入网络的网管型设备进行认证，确保网络安全

- 高可靠、高冗余、灵活的多用途网络系统

利用Strix 设备的智能频点扫描和多频点规划能力，避免无线Mesh网络系统内的干扰问题；配合扇区和定向天线，减少Mesh中继链路和无线回传点处受到外界干扰的机会

- 网络自愈和自动性能调整

采用Layer 2 Mesh技术组网，分布式智能快速建立Mesh拓扑和收敛网络

每基站均根据信号强度、链路质量、跳数、性能、时延等多种参数的加权平均值建立具有多个Mesh链路的路径表，根据网络可达性和链路指标进行自愈和自动链路性能调整，网络自愈或者Mesh链路切换不会造成用户业务中断，不需要手工参与对用户透明。更多关于Strix Systems的信息，请访问www.strixsystems.com.cn